## Slide 1
合肥工业大学
节点自组织移动的石油污染边界追踪
报告人：导航信息处理小组

## Slide 2
目 录
目录
1 引言
2 相关工作分析
3 节点移动策略
4 总结与展望
报告内容

## Slide 3
引言
海洋占地球表面71%，为人类提供了丰富的生成资源、生活资源、空间资源，随着人类开发资源的加剧，海洋受到了严重的污染，其中石油污染最为突出。
2010年4月20日夜，美国墨西哥湾 “深水地平线”钻井平台原油泄漏事件发生后，每天大约有2万至4万桶原油泄漏到墨西哥湾。
保护海洋
刻不容缓

## Slide 4
引言
常规传感器节点监测：不能动态监测，灵活性和应对突发性事故 的监测能力不足
移动实验室监测：监测参数覆盖面比较有限，在监测数据的准确度和精密度方面有一定局限性，同时需要大量人工进行操作。
遥感图像监测：易受到天气等客观条件影响，存在干扰信号，数据还需进行准确识别、原始数据恢复、图像估算等计算机后处理，时效性差，并且卫星方式代价昂贵
本文提出的监测方法是基于钻井平台的节点自组织移动的石油污染边界追踪策略。
目前基于钻井平台的石油污染监测手段：

## Slide 5: 相关工作分析
问题描述：
钻井平台出现一定范围的石油污染事件，如何通过随机撒布的节点，且及时探测出污染边界？同时，根据已知的信息节点如何预测下一时刻的速度和位置估计？

## Slide 6
普通节点设计
锚节点部署
传感器节点结构粗略图
节点的当前密度值设为密度采集点1和密度采集点2的平均密度值。
节点具有和锚节点通信的能力，自移动能力，一定的计算能力。
相关工作分析
锚节点
已知自身坐标信息；
与通信半径内的普通节点交互，计算普通节点坐标信息；
与信息平台、普通节点的通信能力。

## Slide 7
节点移动策略
普通节点如何运动至石油污染边界？
1、钻井平台周边的普通节点被唤醒，按照设定方向向外运动；
2、按照如下移动策略：
3、与锚节点进行交互，获取普通节点的坐标信息，锚节点发送至想平台中心
4、平台中心得到这些边界信息点，可以拟合出石油污染边界

## Slide 8
同理
节点移动策略
节点移动至边界，进行下一个时隙的石油边界某点的位置预测，也就是对应节点的坐标预测。首先是该点的速度估计。
1、石油边界运动预测
我们已经探测出普通节点（与边界点对应）时刻0、时刻1、时刻2……时刻k的位置坐标(x0,y0),(x1,y1)…(xk-1,yk-1)，通过前k个点的位置大致轨迹预测节点在第k+1个时刻的位置(xk,yk)和该节点的运动方向。
2、牛顿差值多项式
对节点存储的位置坐标进行插值，可得节点在第k+1个时刻的坐标xk，以及表达式
3、可得到第k+1个时刻节点x方向和y方向的速度vx和vy是：
可计算出节点的运动速度为：

## Slide 9
节点移动策略
石油边界点的位置预测
由于该传感器节点随着海水流动而移动，其运动轨迹应是平滑的，故节点的运动轨迹可用二次曲线来拟合。故节点的预测可采用以下步骤：
步骤1 取以vmax为半径，节点运动方向顺时针与逆时针各展开 角（ ）的一个扇形；
步骤2 以节点的运动方向为切线，随机生成d条二次曲线；
步骤3 在此d条二次曲线上在扇形内的线段上任意随机选取N个点做预测值；
步骤4 如果经过筛选后符合要求的点数不足N。可将扇形的角度放大后用相同方法重新选点和筛选，直至满足要求。

## Slide 10
节点移动策略
普通节点的位置筛选
我们得到第k+2个时刻的N个预测值，集合为S，做如下定义：
节点在k到k+1时刻接受如下信息：
1、锚节点向通信半径内广播当前时刻位置坐标
2、普通节点向通信半径内广播所侦听到锚节点位置

## Slide 11
位置筛选流程：
该节点在时刻k到k+1时刻侦测到的广播信息，将内锚点集合记为IS，邻锚点集合记为NS，用 代表N个预测值中的某一点。
可用如下筛选公式描述：
滤掉不满足要求的预测值后，保留满足要求的预测值，假设满足要求的预测值的权值为1，否则为0，设预测值
的权值为 ，那么需要重新采样的数目为
节点移动策略
反复执行上述采样过程，直至找到N个满足要求的值。最后对找到的N个值进行平均，得到节点在时刻k+1也就是第k+2个时刻的预测修正值：

## Slide 12
总结与展望
1、模型可添加风速、洋流等客观因素，对节点位置预测更加准确可信；
2、尽快通过实验仿真和实地测试，证明方案的置信度。
1、这是针对小范围污染监测的节点自组织移动策略；
2、节点移动策略简单有效可靠，能够移动至目标位置，并能预测出节点的位置坐标；
3、方法对节点具有较小的计算开销和能量开销。
总结：
展望：

## Slide 13: 总结与展望
谢谢
请老师和同学批评指正！